«МПН ПРОТЕЙ» - эффективное средство включения электромеханических АТС большой ёмкости в сети NGN.

Медиатор плана нумерации (МПН) предназначен для обеспечения стыковки аналоговых АТС типа АТСК, АТСКУ, АТСДШ с IP-сетями, возможности перехода аналоговых АТС на закрытый план нумерации. МПН преобразует речевую информацию, поступающую со стороны аналоговых АТС, в вид, пригодный для передачи по IP-сетям. МПН осуществляет кодирование информации, упаковку речевой информации в пакеты RTP/IP, а также обратное преобразование. МПН может поддерживать обмен сигнальными сообщениями как с коммутационным или терминальным оборудованием аналоговых АТС, так и с гейткипером/программным коммутатором или оконечным устройством сети IP-телефонии. Один развёрнутый МПН, обеспечивает 1200 «соединительных линий» для абонентов обслуживаемой станции.

МПН обрабатывает и преобразует сигнальные сообщения системы сигнализаций, использующих технологию коммутации каналов в сигнальные сообщения систем сигнализаций, использующих технологию коммутации пакетов информации, поддерживает разные планы нумерации и обеспечивает применение аналоговых АТС при использовании закрытого плана нумерации, поддерживает изменение принятых цифр номера от абонента, для соответствия стандарту по преобразованию форматов. В настоящее время, опытный образец «МПН ПРОТЕЙ», тестируется в опытной зоне МГТС

Медиатор плана нумерации позволяет:

- минимизировать суммарные затраты при переходе на закрытый план нумерации;

- максимально быстро перевести абонентов АТСК в IMS;

- поддерживать различные планы нумерации.

Медиатор взаимодействует с сетью IMS для обслуживания всех видов исходящего и входящего трафика:

- местного (включая доступ к УСС);

- междугородного;

- международного;

- к сетям подвижной связи;

- к Интеллектуальной сети и к платформам компьютерной телефонии (CTI).

МПН обеспечивает обслуживание исходящего/входящего речевого трафика через сеть NGN/IMS. Это означает, что аналоговый фрагмент сети МГТС будет сразу же переведен во фрагмент сети NGN, минуя классическую стадию цифровизации с использованием технологии коммутации каналов.

# Заменяемое оборудование АТС на примере АТСК

На рис. 1.2 показана скелетная схема типичной координатной АТС. Темным фоном выделены те функциональные блоки, которые перестают быть нужными после модернизации.

Рис. 1.2 – Скелетная схема координатной АТС

Исходящая и входящая связь строится по принципам, свойственным NGN/IMS. На выходе МПН (фактически – на выходе координатной АТС) речь передается в виде потока IP-пакетов. Процедуры сигнализации определяются спецификациями протокола SIP по стандарту МГТС. Этот протокол используется для обмена информацией между всеми МПН и IMS ядром, входящими в сегмент NGN.

# Структура Медиатора для АТСК и АТСКУ

Оборудование МПН подключается без какого-либо вмешательства в ПЩ станции и включает в себя ядро M-Core, а также совокупность модулей M-ИШК, М-ВШК и М-ITG.

Медиатор плана нумерации состоит из следующих функциональных подсистем:

- M-Core управляет элементами МПН и взаимодействует с IMS-ядром МГТС;

  - OMS модуль технического обслуживания

  - МКД 1 и МКД 2 модули управления

  - M-IVR предоставляет информацию точного времени непосредственно в MПН каждой АТС (т.е. без передачи речевого трафика по транспортной IP сети).

- M-ИШК обеспечивает стыковку оборудования аналоговой АТС, остающейся после модернизации, для исходящих вызовов;

- M-ВШК обеспечивает стыковку оборудования аналоговой АТС, остающейся после модернизации, для входящих вызовов;

- M-ITG обеспечивает преобразование речевых каналов в IP-поток;

- M-АРМ должен обеспечивать управление и мониторинг всех подсистем MПН;

- M-СЭУ обеспечивает управление МПН;

# Общие технические характеристики МПН

В таблице ниже, приведены общие технические требования, которым соответствует Медиатор плана нумерации.

| Название | Характеристика |
| --- | --- |
| Обслуживаемые станции | АТСК, АТСКУ |
| Максимальная длина принимаемого номера | 32 цифры (с возможностью увеличения) |
| Интерфейс c IP сетью | Два Gigabit Ethernet |
| Поддерживаемые протоколы сигнализации | SIP, согласно Стандарту организации «Применение протокола SIP в телефонной сети с пакетной коммутацией», утвержденному ОАО МГТС в 2008г. |
| Речевые кодеки | G.711, G.729, G.723 |
| Поддержка факса | T.38 |
| Необходимая полоса пропускания для одного Медиатора | не более 200 Мбит/с |
| Количество внешних IP адресов | 1 IP адрес для МКД 1 1 IP адрес для МКД 2 1 IP адреса для OMS |
| Критерии маршрутизация вызовов | В МПН поддерживает следующие критерии маршрутизации вызова: по номеру вызываемого абонента по категории абонента по префиксу выбора оператора дальней связи (ОДС) |
| Функции | формирование CDR поддержка декадного набора номера поддержка тонального набора номера поддержка ДВО поддержка АОН поддержка обмена факсимильными сообщениями подключение автоинформатора для передачи абонентам инструкции о новых правилах набора номера поддержка двузначной категории абонента определение безотбойных портов |

Для подключения к IP-сети Оператора связи, Медиатор использует два медных интерфейса Gigabit Ethernet. С внешними устройствами МПН взаимодействует через IP-сеть с использованием протоколов сигнализации SIP согласно Стандарту организации «Применение протокола SIP в телефонной сети с пакетной коммутацией». Речевая информация по IP-сети передается по протоколу RTP. Для подключения к IP-сети Медиатору необходим пул из 3 IP-адресов.

В МПН поддерживает следующие критерии маршрутизации вызова:

- по номеру вызываемого абонента;

- по категории абонента;

- по префиксу ОДС.

Максимальная длина принимаемого номера составляет 32 цифры. Номер абонента «А» передается полностью. Медиатор поддерживает настройку подставляемого префикса, который будет добавляться к цифрам номера, выдаваемой аппаратурой АОН. Возможно изменение индекса АТС.

Для обеспечения передачи А-номера абонента оборудование Медиатора реализует следующий алгоритм: М-ИШК выдает сигнал запуска аппаратуры АОН ("+" от ОВВ, устройства общестативной выдержки времени), генерирует запрос 500 Гц по проводу "e" и осуществляет сбор номера, передаваемого аппаратурой АОН по проводу "e". Связь между проводом "e" и проводами "a/b" в М-ИШК отсутствует, что исключает подмену А-номера, т.е. определение фальсифицированного А-номера, который может приходить со стороны абонента. Медиатор обеспечивает возможность изменения категории абонента Ка на двузначную (в процессе обработки в M-core).

Медиатор обеспечивает возможность определения безотбойных портов путем генерации аварийного сообщения оператору по заданному таймауту.

Медиатор поддерживает изменение принятых цифр номера от абонента, для соответствия стандарту по преобразованию форматов номеров на сегменте сети, построенном с использованием технологии коммутации пакетов.

Управление трафиком в случае аварий или перегрузок осуществляется в соответствии с требованиями рекомендаций ITU-T серий E и Q.

## Основные преимущества внедрения МПН:

- — абоненты координатных и декадно-шаговых станций получают доступ ко всем услугам, представленным в электронных АТС (DTMF, IVR, ДВО)

- — такое решение позволяет обойти проблему спаренных абонентских линий, возникающую при полной замене станционного оборудования MSAN'ами.

- — быстрый переход к закрытому плану нумерации и исполнение 137 приказа Минкомсвязи.

- — 100% цифровизация сети уже в 2011 г.

Структурная схема МПН-ПРОТЕЙ:

Изменение структуры АТСК опытной зоны МГТС:

Элементы Медиатора Плана Нумерации:

|  | <- М-ИШК, смонтированный в стойку. М-ИШК без крышки. ИШК – Исходящий Шнуровой Комплект |
| --- | --- |
|  | M-ITG – VoIP шлюз в составе Медиатора Плана Нумерации. |
|  | Сервера mCore; Средний – сервер управления (OMS) Верхний и нижний – Сервера коммутации вызовов с подсистемой интерактивных голосовых подсказок (IVR) |

Включение доработанной станции в сеть МГТС:

Управление медиатором плана нумерации МПН-ПРОТЕЙ

# Footnotes

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. Применение протокола SIP в телефонной сети с пакетной коммутацией. Утвержден ОАО МГТС в 2008 г.