## Адаптер «Тревожной Кнопки» для сети Ethernet - INode.

Настоящий адаптер разработан для организации передачи по сети Ethernet (xDSL линии, компьютерные сети, Metro Ethernet) дискретных электрических сигналов «цепь замкнута» или «цепь разомкнута». В качестве дополнительной функции реализована сигналов асинхронного порта передачи данных RS-232. INode обеспечивает подключение одного дискретного датчика. Встроенное реле, с выведенными контактами, может использоваться для удалённого включения исполнительных устройств или включения сигнала «подтверждение приёма активации дискретного датчика» - тревожной кнопки и т.п. Доступ к настройкам и измерительным параметрам можно получить через WEB интерфейс браузера или с помощью программного обеспечения, поддерживающего работу по протоколу XML или SNMP.

| Сетевой адаптер INode служит для организации удалённого контроля телекоммуникационных и других объектов, требующих оперативного информирования диспетчерского состава о критически важных событиях. Устройство может быть использовано для слежения за состоянием охранных и телеметрических систем, имеющих гальванически развязанный выход или интерфейс передачи данных RS232. Двухсторонняя связь «удалённый объект» - «центральный узел» позволяет автоматически контролировать исправность канала передачи данных – Ethernet – и управлять оборудованием на удалённом объекте. |  |
| --- | --- |

Основные особенности сетевого адаптера INode

- Непосредственное подключение дискретного, гальванически развязанного, датчика (датчик дыма, открытия дверей, "сухие" контакты охранной/пожарной сигнализаций и иные контакты, работающие по принципу "замкнуто-разомкнуто") с обеспечением передачи данных через сеть Ethernet (Internet), используя ответный модуль или протоколы сетевого мониторинга SNMP, XML, WEB (HTTP), и другие...

- Адаптер имеет встроенные часы реального времени, что позволяет использовать актуальные временные метки для записей журнала событий.

- Адаптер может быть удаленно сконфигурирован через графический WEB интерфейс.

- Адаптер поддерживает протокол SNMP версии 1.

- Как только значение контролируемого параметра выходит за допустимые пределы, адаптер отправляет исполнительный сигнал на ответный модуль, расположенный на центральном узле.

- Программное обеспечение оборудования может быть обновлено через порт RS-232, последние версии ПО могут быть загружены удалённо.

- Для работы в составе комплексов NGN «ПРОТЕЙ» imSwitch5 / iMAK, поставляется адаптированная к требованиям комплекса версия устройства INode.

# Типовые решения

Низкая стоимость, простота в установке и использовании, дружественный интерфейс пользователя делают INode незаменимым устройством для решений:

- Мониторинг объектов IT инфраструктуры: параметры окружающей среды, ИБП, контроль доступа

- Удаленное автоматизированное управление потребителями напряжения

- Мониторинг датчиков температуры, влажности и открытия дверей для контроля холодильников на объектах торговли

- Удаленный централизованный контроль и управление системами бесперебойного электропитания

# Схема системы мониторинга на INode

Адаптер INode обеспечивает работу по следующим протоколам:

- WEB (HTML)
Значения параметров и состояния датчиков доступны по HTTP протоколу в виде WEB-страницы. Данные на странице автоматически обновляются каждые 3 секунды.

- XML
Состояния всех подключенных датчиков, значения измеряемых параметров оборудования доступны по HTTP протоколу в виде XML файлов.

- SNMP
SNMP это протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP. Адаптер INode поддерживает контроль и управление по протоколу SNMP v1.

- Аварийные сообщения

  - «Тревожная кнопка»

Информация о состоянии «сухих контактов» - датчика тревожной кнопки – незамедлительно передаётся на исполнительное реле ответного модуля INode.

  - Авария линии связи

Если канал передачи данных Ethernet, между удалённым и центральным модулями INode, разрывается на период более 15 секунд, происходит срабатывание исполнительного реле на ответном модуле INode, размещаемом на центральном узле.

  - SNMP Traps
Генерируемые адаптером аварийные и информационные сообщения незамедлительно отправляются на указанный пользователем IP адрес по протоколу SNMP, если служба SNMP включена.

  - Email
Генерируемые адаптером аварийные и информационные сообщения незамедлительно отправляются на указанный пользователем адрес электронной почты, если данная функция указана в настройках адаптера.

Интерфейсы для подключения датчиков и оборудования

- Дискретные вход
Дискретные вход – предназначены для контроля состояния дискретных датчиков – «сухой контакт».

- Дискретный выход
Дискретный выход – представляет собой сигнальный, перекидной контакт, электромагнитного реле, позволяющий управлять слаботочной низковольтной нагрузкой.

- RS-232
Интерфейс RS-232 используется для подключения адаптера к контролируемому оборудованию, например, источнику бесперебойного питания и т.п..

# Техническая спецификация адаптера INode

- Параметры электропитания:

  - Потребляемая мощность - не более 3 Вт.

  - Рабочий диапазон напряжения питания - от 9 до 18 В.

  - Защита от перегрузок по току и коротких замыканий.

  - Защита от смены полярности.

  - Защита от перенапряжений.

- Сетевой интерфейс
Ethernet 10Base-T (автоматический выбор), разъем RJ45.

- Поддерживаемые сетевые протоколы
TFTP, SSH, Telnet, SNTP, SMTP, HTTP, SNMP, DHCP, SSL.

- Последовательный интерфейс
RS-232 (по требованию заказчика - RS-485), диапазон скоростей передачи: 1,2-115,2 кБит/c.

- Точность встроенного датчика температуры - ± 0,5 °С.

- Непрерывный режим работы.

- Условия работы:

  - Рабочая температура окружающего воздуха
от 0 до +50 С (от -40 до +50 С – по требованию заказчика).

  - Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP 20.

- Размеры и масса:

  - Габаритные размеры - не более 112 х 92 х 35 мм.

  - Масса - не более 0,3 кг.